维修减速机基本要求

就潍坊特钢集团有限公司炼铁厂烧结4#制粒用减速机的相关修复事项，做以下基本要求;

- 总则：

  - 本要求的适用范围，仅限于潍坊特钢集团有限公司减速机的维修供货、要求、验收及售后服务等方面。

  - 本要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范条文，投标方应保证提供符合本协议书和有关最新工业标准的成熟优质产品及其服务。对国家有关安全、环保、能源等强制性标准，必须满足其要求。

  - 在签订合同后，招标方保留对本要求提出补充和修改的权利，投标方允诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由双方商定。

  - 本要求所使用的标准与投标方所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

  - 本要求所使用的标准以现行国家标准或国际标准为准，如不一致时，按较高标准执行。

  - 文件的规定，不能免除投标方对供货应承担的责任和义务。

  - 招标方对投标方文件的审核不能免除投标方满足订货合同所应承担的责任。

  - 投标方对本要求的任何变更、修改，均应以书面形式提出并应征得招标方的书面同意。

  - 投标方在招标前应详细查看现场使用工况，招标前提供方案给投标方审核。

  - 本要求只在本次维修事宜中有效。

二、修复内容：

维修减速机   SQSDA900-22.6   1台

三、技术标准：

1、投标方使用最新颁布执行的行业标准。

2、投标方提供产品遵循的主要标准。

四、技术及质量要求：

1.设备解体进行零部件清洗和维护。

2.设备各部位密封件整体更换，选用优质密封件，保证长期使用无漏油现象。

3.减速机轴承全部更换(哈、瓦、洛原厂正品)。

4.更换已损坏的2轴及3轴。

5.更换散热水管（采用Ф50铜管）。

5.各啮合齿轮对研，保证有足够接触面。

6.检查所有轴承点及机械配合面，如超差，则修复至原设计要求。箱体部分轴承室配合精度已超标，需进行修复。

7.清洗油路、更换油泵，保证油路不漏油。

8.润滑系统检查、维护。

9.对所有轴及齿轮进行探伤，并出具探伤报告。

10.如拆机检查后发现有其它未明确修复项，投标方应一并给予修复。投标方需保证修复后的减速机达到新减速机出厂标准。

五、设备出厂检验：

1.设备修复完毕后上试验台对整机进行运转试验。

2.按国标、厂标进行检验并出具相关检验数据报告。

3.检验合格后整机喷漆出厂。

六、验收及考核：

1.投标方需保证修复后的减速机具有与新减速机相同质量、性能，招标方按新减速机标准验收。原减速机拆下的旧备件随维修后减速机一同带回验收。

2、出厂前进行出厂检验，合格后方能出厂，投标方出具证明产品合格的出厂合格证及相关资料。

3、到厂检验，招标方根据供货合同复印件、技术协议复印件、合格证、修复明细、材质证明、更换备件明细、各类相关检测报告等对到厂货物进行到厂检验。检验合格必须由招标方出具正式的检验合格证明，否则视为不合格。

4、上述验收过程中，如果发现投标方有弄虚作假等欺骗行为，则招标方视为自双方合作开始的所有此类货物均存在此行为，招标方按不低于欺骗行为所得收益的10倍对投标方进行处罚（最低不少于10000元），并取消投标方供应资格。

七．文件交付

1、投标方向招标方提供的文件

| 序号 | 名称 | 格式 | 数量 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 齿轮、轴探伤报告 | 纸质 | 1 | 随即交付 |  |
| 2 | 更换配件明细 | 纸质 | 1 | 随机交付 |  |
| 3 | 试验报告 | 纸质 | 1 | 随机交付 |  |
| 4 | 维修产品合格证 | 纸质 | 1 | 随机交付 |  |
| 5 | 退回旧件明细 | 纸质 | 1 | 随机交付 |  |

2、双方必须为各自所提供文件的准确、可靠、及时性负责，并承担因此给对方造成的损失。

八．交付进度

合同生效后（30）天将全部货物交到现场。

- 质量保证期及售后服务:

1、技术服务，投标方免费为招标方提供技术服务：

2、人员培训，投标方免费为招标方提供技术培训：

3、质保期： 投标方需保证减速机修复部位使用寿命三年以上，质保期为一年（自使用之日起）。质保期内因投标方修复质量造成的损坏，由投标方负责免费维修或更换，由此造成的损失，由投标方承担全部责任。若使用期不到半年招标方不予付款；使用期超过半年招标方按比例扣款。招标方要求投标方对未更换的轴及齿轮进行探伤，投标方对未更换的轴及齿轮质量负责，如在质保期内出现未更换的轴及齿轮损坏，由投标方承担责任。质保期满，必须由或招标方出具正式的《质保期满无质量问题证明》。否则视为质保期存在质量问题不合格。未出具正式《质保期满无质量问题证明》的，投标方必须承担质量瑕疵责任，投标方继续需要对标的物进行免费包修、包换、包退服务，并承担给招标方造成的损失。

4.售后服务，投标方免费为招标方提供售后服务：

炼铁厂设备科

2017年7月31日