WCB500稳定土厂拌设备配置表

| 序号 | 项目 | 主要技术参数及配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整 机 | 1.额定生产能力： 砂砾稳定土500t/h， 灰土稳定土400t/h 2.总功率： 约120Kw 3.拌合骨料最大料径：60mm 4.骨料系统精度： ≤±2% 5.粉料系统精度： ≤±1% 6.组装形式： 可拆迁模块式 7.占地面积： 45m×12m 8.控制型式： 手动或自动 |
| 2 | 骨 料 配 料 供 给 系 统 | 一、料斗（4仓） 1.容 积：12m3 （单仓堆积） 2.上料高度：3420mm 3.组合形式：单仓组成。 4.配置要求：配有4个格筛，功率1.1kw，河南新乡产。 |
|  |  | 二、计量装置 1.计量装置：称重电脑皮带秤，4个 2.控制形式：微机控制，通过变频器调整皮带秤的转速。 3.系统精度：≤±2% 4.计量范围：最大300 t/h 5.皮 带：宽1000mm。 6.功 率：3 Kw(单个皮带秤) ，电动滚筒传动，淄博电动滚筒厂产。 |
|  |  | 三、混合料输送机： 1.皮带带宽：1000mm 2.作业能力：500 t/h 3.电机功率：15kw，外置式电机减速机传动 4.带 速：2.0m/s |

| 序号 | 项目 | 主要技术参数及配置 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 粉 料 供 给 计 量 系 统 | 一、粉料仓 1.数 量：1个 2.容 积：100t(水泥密度1.45) 3.直 径：Φ3000mm 4.除尘装置：设在仓顶 5.破拱装置：出料锥口处装有气动破拱装置。 |
|  |  | 二、计量设备： 1.挡板闸阀：600×600mm 2.供料螺旋：5.5KW；计量螺旋：2.2KW。 3.控制形式：微机控制，通过变频器调整供料螺旋转速。。 4.系统精度：≤±1% 5.计量范围：0-50t 6.输送形式：粉料经刚性闸板阀经过供料螺旋输送， 由计量螺旋计量后输送到搅拌机。 |
| 4 | 供 水 系 统 | 1.水箱容量：8m3 2.水泵型号：潜水泵QY40-12-2.2。 3.水泵流量：40 m3/h 4.水泵扬程：12m 5.电机功率：2.2kw |
| 5 | 搅 拌 装 置 | 1.结构型式： 双卧轴强制连续式 2.生产能力： 0-500t/h 3.叶片数量： 56 4.叶片材质： 铬钼合金 5.允许最大粒径：60mm 6.电机功率： 55kw 7.减速机型号： ZQ750 8.驱动： 单电机传动 9.转速： 92rpm |
| 6 | 成品料输送机 | 1.皮带带宽：1000mm 2.带 速：2.5m/s 3.作业能力：500t/h 4.提升高度：6m 5.安装倾角：18度 6.电机功率：15Kw，外置式电机减速机传动 |
| 序号 | 项目 | 主要技术参数及配置 |
| 7 | 储料装置 | 1.料仓容积： 10m3 2.卸料高度： 3.8m 3.通道宽度： 3.6m 4.驱动方式： 气动、空压机功率5.5Kw 5.控制方式： 电磁阀控制 6震动器功率：1.1 Kw，河南新乡产。 |
| 8 | 气路系统 | 1.气动元件：均选用优质气动元件 2.使用： ⑴用于粉仓破拱， ⑵用于成品料门开启。 |
| 9 | 控 制 系 统 | 微机控制 操作室： 钢构房 主机: 联想 显示器： 联想 变频器： 海利普 传感器： 蚌埠 电器： 正泰 空调、电缆 |

保证设备正常生产的条件：

  - 供电电压：380V±5%，供电频率：50Hz±1％，三相电压不平衡量不超过1.5％，否则电动机不能保证连续输出额定功率且会造成电动机发热，甚至烧毁。

  - 原材料要求：（按材料适应范围）皮带输送机可输送堆积比重为0.5-2.5吨/立方米的各块状、粒状、粉状物料，不能运输具有酸性、碱性、油类及有机溶剂等对运输胶带有明显腐蚀的物料。

  - 水质要求：水温不超过+40℃，水中含固体杂质的体积比不超过0.1％，粒度不大于0.2mm，水中的PH值在6.5~8.5范围内。

  - 环境温度：-10℃～+40℃，控制室内无灰尘。

  - 用户架设避雷装置。

  - 海拔高度：≤1000米。

潍坊市路通机械电子有限公司

地址：山东省安丘市经济开发区