| HZS60混凝土搅拌站配置 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| 1 | 搅拌系统 | 型号：JS1000 型式：双卧轴强制式 进料容量：1600 L 出料容量：1000 L 最大卸料高度：4.1 m 6、最大骨料粒径(卵石/碎石)：80/60 mm 7、电机功率：2x18.5kW 8、搅拌叶片、衬板：耐磨材料 9、卸料气缸：Φ100 系统说明： 搅拌机设计合理，搅拌时间短、消耗低、噪声小、易损件寿命长。 搅拌叶片与衬板均使用耐磨材料，经久耐用，拆卸更换方便。 采用气缸卸料，方便快捷。料门下备有适合砼搅拌运输车的料斗、出料迅速。 | 路通 |
| 2 | 电控系统 | 电气控制系统由电脑主机、显示器，打印机、通信电缆等组成。 1、运行与管理于一体，操作简单方便。 2、配料系统采用微机集中控制。 3、搅拌站运行数据可保存10年以上，便于设置管理。 4、配方可以用数字表示，方便用户识别，配方数可达几十种。 5、具有误差分析及自动检测功能。 6、在脱离自动控制的情况下，手动操作系统仍能完成对搅拌站的控制,如配料，搅拌，卸料等工作。 7、本系统强电部分自成一体，与弱电部分完全分开，提高了弱电的抗干扰能力，也使强电部分大为简化，维护更为方便。 系统说明： 本系统具有性能先进，可靠性高，外型美观等特点。控制台采用人机工程学原理设计，操作舒适。 | 控制系统： 山东博硕 电器件： 西门子或施耐德 |

| HZS60混凝土搅拌站配置 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| 3 | 提升系统 | 骨料提升系统采用皮带输送机。 电机功率：18.5 Kw 3、皮带规格：B=800 4、皮带速度：2.0m/s 5、输送能力：350t/h 6、皮带倾角：18° 系统说明： 输送机可适应全天候工作。暂存料斗缩短了配料时间，提高了生产率。 | 电机： 山东开元 减速机： 天津中海上达 |
| 4 | 骨料称量系统 | 骨料称量系统由：骨料仓、机架、称量斗、骨料输送机、传感器等组成。 骨料仓 容量：7m3×4 落料门:4个 气缸: Φ80 4台 2、称量斗 计量方式：单独计量 传感器：1000kg×12 (4)计量精度:±2% 3、皮带输送机 (1)皮带规格：800mm (2)皮带速度：1.6m/s 4、电机功率：7.5kW 系统说明： 骨料仓采用装载机或上料皮带机上料。骨料仓设为4斗，每个储料斗有1个卸料门，以实现计量时的粗称。骨料计量斗有4个，每个骨料计量斗通过三只传感器吊挂于储料仓机架上，三只传感器 发出的信号经处理后送往主控制室内的微机中，通过二次仪表转换变成物料重量值显示出来。三个称量斗下设一条水平皮带机。骨料配料完毕，由水平皮带机送入斜皮带输送至楼顶的暂存料斗内，等待和其它物料一起卸入搅拌机内。 | 气缸： 亿日 传感器： 青岛 |

| HZS60混凝土搅拌站配置 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| 5 | 水泥称量系统 | 水泥称量系统由水泥称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 水泥称量斗： 容积：600L 称量范围：0～800 kg 称量精度：±1% 传感器： 500 kg×3 气动蝶阀：DN300 系统说明： 水泥称量采用全密封装置，称量斗通过3只传感器称量。称量斗料门采用气动蝶阀，开门灵活，密封严密。 | 传感器： 青岛 气动蝶阀： 仕高玛 |
| 6 | 粉煤灰称量系统 | 粉煤灰称量系统由粉煤灰称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 粉煤灰称量斗： 容积：400L 称量范围：0～500 kg 称量精度：±1% 传感器： 300 kg×3 气动蝶阀：DN300 系统说明： 粉煤灰称量采用全密封装置，称量斗通过3只传感器称量。称量斗料门采用气动蝶阀，开门灵活，密封严密。 | 传感器： 青岛 气动蝶阀： 仕高玛 |
| 7 | 水 称量系统 | 水称量系统由：用户自建水池、水泵、水称量斗、电磁阀等组成。 供水泵型号：QY425-17-2.2 水称容积：300L 传感器：500kg 称量精度：±1% 6、卸水蝶阀: DN100 系统说明： 水泵在控制系统的控制下，将水池里的水泵到水称量斗内，经传感器称量到预设数值时,泵停。卸水时蝶阀开启,使水流向搅拌机内。 | 传感器： 青岛 气动蝶阀： 济南 |
| 8 | 外加剂 称量 系统 | 外加剂称量系统由：外加剂箱、外加剂称、水泵、传感器等组成。 外加剂泵: DFW40-125/2/3 3、外加剂称容积：45L 4、外加剂箱容积：2m3 | 外加剂泵： 上海东方传感器： 青岛 |
| HZS60混凝土搅拌站配置 |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
|  |  | 5、称量精度：±1% 6、传感器：100kg 7、气动蝶阀：DN50 系统说明： 外加剂泵在控制系统的控制下，将外加剂箱里的外加剂泵出，经传感器计量到预设数值时，球阀关闭。卸料时气动蝶阀开启,使外加剂流向水称量斗,与水一起流入搅拌机内。同时水泵继续工作经球阀另一路循环外加剂，起搅拌作用，以防外加剂沉淀，水泵由微机控制开关。 | 气动蝶阀： 济南 |
| 9 | 气路 系统 | 气动系统由空压机、气缸、电磁阀、气路元件等组成。 1、空压机：W-1.2/10 2、电磁阀 3、气缸 4、气源处理件 系统说明： 空压机中的压缩空经过气源处理件净化、减压、加油后进入各支路，正常工作状态气路中压力应保持在0.6-0.9Mpa范围内。 |  |
| 10 | 主楼 支架 | 由梯子、平台、护栏、钢构支架等组成 |  |
| 11 | 水泥螺旋 输送机 | 水泥螺旋输送机: 规格：Ф219 数量:2条 (3)输送量： 45t/h (4)电机功率：7.5Kw 系统说明： 水泥输送采用全密封装置，出料口与计量斗采用软连接不影响计量精度。 接料口为万向球节,可调节角度偏差,且密封性好。 螺旋叶片与筒体间隙小，传输效率高。 |  |
| 12 | 水泥仓 | 水泥仓： 规格:100t×2 比重按1.5t/ m3计算 除尘器:2个 系统说明： 水泥仓顶部设有防溢顶装置，水泥由此吹入，减轻了水泥仓负荷压力，并且防止了粉尘对空气的污染。破拱装置安置在锥部，与气路系统、控制系统组合，可实时地对水泥进行自动破拱，也可手动破拱。 |  |
| HZS60混凝土搅拌站配置 |
| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| 13 | 控制室 | 控制室: 1、采用彩色夹心板，具有保温、隔热功能。 2、空调（冷暖型） 系统说明：控制室宽敞明亮，视野开阔。 |  |
| 14 | 外包装 | 主楼部分采用夹芯板装饰 |  |
| 15 | 总功率 | 约110kW |  |

注：本产品不断改进，以上参数如有改动，请以实物为准。

潍坊市路通机械电子有限公司

地址：山东省安丘市经济开发区

电话：0536-4732517 4732527

传真：0536-4732456