HZS120混凝土搅拌站配置（标准型）

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅 拌 系 统 | 型号：MAO3000/2000 型式：双卧轴强制式 进料容量：3000 L 出料容量：2000L 最大卸料高度：4.3 m 电机功率：37kW×2 搅拌叶片、衬板：耐磨材料 系统说明： 星齿轮减速器，体积小、效率高、极为可靠。 衬板、叶片材质为高铬耐磨铸铁，角度设计合理，搅拌效果好，速度快，使用寿命长。 四轴端配有全自动密封注油系统。 卸料门为液压油泵控制，有三个停留点及手动开闸，无噪音。 超重设计，减震极佳。 | 主机：仕高玛 |
| 2 | 电 控 系 统 | 电气控制系统由电脑主机、显示器，打印机、通信电缆等组成。 运行与管理于一体，操作简单方便。 配料系统采用微机集中控制。 搅拌站运行数据可保存10年以上，便于设置管理。 配方可以用数字表示，方便用户识别，配方数若干种。 具有误差分析及自动检测功能。 在脱离自动控制的情况下，手动操作系统仍能完成对搅拌站的控制,如配料，搅拌，卸料等工作。 本系统强电部分自成一体，与弱电部分完全分开，提高了弱电的抗干扰能力，也使强电部分大为简化，维护更为方便。 配备四画面监控系统。 系统说明： 本系统所用主要硬件均采用施耐德或西门子产品，具有性能先进，可靠性高，外型美观等特点。控制台采用人机工程学原理设计，操作舒适。 | 1.控制系统： 山东博硕 2.电器件：施耐德或西门子 |

HZS120混凝土搅拌站配置（标准型）

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 提 升 系 统 | 骨料提升系统采用皮带输送机。 1.电机：37KW 4极，悬挂式齿轮减速机：SDY625 2.平皮带规格：B=1000 3.皮带速度：2.0m/s 4.输送能力：350m3/h 5.暂存料斗：3m3 6.卸料气缸：Φ125 系统说明： 输送机上盖下兜,可适应全天候工作。暂存料斗缩短了配料时间，提高了生产率。 | 1.电机： 山东开元 2.气缸： 台湾亚德客 3.减速机： 博能 |
| 4 | 骨 料 称 量 系 统 | 骨料称量系统由：骨料仓、机架、称量斗、骨料输送机、传感器等组成。 骨料仓 容量：15m3×4 落料门：8个 气缸：Φ100 称量斗 容量：1.5m3×4 计量方式：单独计量 传感器：1000kg×16 计量精度：±2% 皮带输送机 皮带规格：1000mm 皮带速度：1.6 m/s 电机功率：7.5kW 系统说明： 骨料仓采用装载机上料。骨料仓为四斗，每斗容量15m3。每个储料斗有两个卸料门，以实现计量时的粗称和精称。骨料计量斗有四个，每个骨料计量斗通过四只传感器支撑于储料仓机架上，四只传感器发出的信号经处理后送往主控制室内的微机中，转换变成物料重量值显示出来。四个称量斗下设一条水平皮带机。骨料配料完毕，由水平皮带机送入斜皮带输送至楼顶的暂存料斗内，等待和其它物料一起卸入搅拌机内。 | 1.传感器： 美国梅迪亚 2.气缸： 台湾亚德客 3.振动器： 浙江欧力 |

HZS120混凝土搅拌站配置（标准型）

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 水 泥 称 量 系 统 | 水泥称量系统由水泥称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 水泥称量斗： 容积：1000L 称量范围：0～1000 kg 称量精度：±1% 传感器： 500 kg×3 气动蝶阀：DN300 系统说明： 水泥称量采用全密封装置，称量斗通过3只传感器称量。称量斗料门用气动蝶阀驱动，开门灵活，密封严密。 | 1.传感器： 美国梅迪亚 2.气动蝶阀： 仕高玛 |
| 6 | 粉 煤 灰 矿 粉 称 量 系 统 | 粉煤灰称量系统由粉煤灰称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 粉煤灰称量斗： 容积：1000L 称量范围：0～1000 kg 称量精度：±1% 传感器：500 kg×3 气动蝶阀：DN300 系统说明： 粉煤灰称量采用全密封装置，称量斗通过3只传感器称量。称量斗料门用气动蝶阀驱动，开门灵活，密封严密。 | 1.传感器： 美国梅迪亚 2.气动蝶阀： 仕高玛 |
| 7 | 水 称 量 系 统 | 水称量系统由：水池（用户自备）、水泵、水称量斗、气动蝶阀等组成。 供水泵：QY40-16-3 注水泵：ISG100-100 水称容积：500L 传感器：1000kg 卸料气动蝶阀： DN100 称量精度：±1% 系统说明： 水泵在控制系统的控制下，将水池里的水泵到水称量斗内，经传感器称量到预设数值时,泵停。卸水时，气缸开启，卸水泵启动，将水泵入搅拌机内。 | 1.水泵： 上海人民 2.传感器： 美国梅迪亚 |

HZS120混凝土搅拌站配置（标准型）

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 液 态 外 加 剂 称 量 系 统 | 外加剂称量系统由：外加剂储箱、外加剂称、外加剂泵、气动蝶阀、传感器等组成。 供外加剂泵型号：DFW40-125(I) /2/3 外加剂称：45L 3、加剂储箱：5m3 4、称量精度：±1% 5、传感器：100kg 6、气动蝶阀： DN50 系统说明： 外加剂泵在控制系统的控制下，将外加剂储箱里的外加剂泵出，经传感器计量到预设数值时，泵停。卸料时气动蝶阀开启，外加剂流向水称斗，混合后流入搅拌机。外加剂系统配两套，可供两种外加剂。 | 传感器： 美国梅迪亚 |
| 9 | 气 路 系 统 | 气动系统由空压机、气缸、电磁阀、气路元件等组成。 空压机：V-2.0/10 储气罐：0.6 m3 电磁阀 1）4V310-10 2）2W-040 气源处理件： 系统说明： 控制骨料落料门启闭。 控制蝶阀使水泥流向搅拌机内。 控制蝶阀使粉煤灰流向搅拌机内。 控制蝶阀使水流向水秤斗内。 控制蝶阀使外加剂流向搅拌机内。 控制水泥仓的破拱。 | 1.气缸： 台湾亚德客 2.电磁阀： 台湾亚德客 3.气源处理件： 台湾亚德客 4.空压机： 台湾捷豹 |
| 10 | 主 楼 | 由梯子、平台、护栏、钢构支架等组成。 |  |

HZS120混凝土搅拌站配置（标准型）

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 螺 旋 输 送 机 | 水泥螺旋输送机： 规格：Ф273 数量：2条 输送量：65t/h 电机功率：15Kw 粉煤灰矿粉螺旋输送机： 规格：Ф273 数量：2条 输送量： 65t/h 电机功率：15Kw 系统说明： 粉料输送采用全密封装置，出料口与计量斗采用软连接不影响计量精度。 接料口为万向球节,可调节角度偏差,且密封性好。螺旋叶片与筒体间隙小，传输效率高。 |  |
| 12 | 粉 料 仓 | 粉料仓： 4个200T 规格： 水泥仓： 2个 比重按1.5t/ m3计算 粉煤灰矿粉仓： 2个 除尘器：4个（按粉料仓数量） 阻摆式料位计：ZXK 8个（按粉仓数量） 系统说明：粉料仓顶部设有布袋除尘器，减轻了粉料仓负荷压力，并且防止了粉尘对空气的污染。破拱装置安置在锥部，与气路系统、控制系统组合，可实时地对水泥进行自动破拱，也可手动破拱。 |  |
| 13 | 控 制 室 | 控制室： 采用彩色夹心板，具有保温、隔热功能。 空调（冷暖型） 控制室与主机机架联为一体。 系统说明：控制室宽敞明亮，视野开阔 |  |
| 14 | 外 包 装 | 主楼部分采用夹芯板装饰，骨料暂存斗上部设有除尘装置。 | 主机除尘器： 路通 |
| 15 | 总 功 率 | 约220kW |  |

注；本产品不断改进，以上参数如有改动，请以实物为准。

潍坊市路通机械电子有限公司

地址：山东省安丘市经济开发区