HZS180混凝土搅拌站配置

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 搅 拌 系 统 | 型号：MAO4500/3000 型式：双卧轴强制式 进料容量：4500 L 出料容量：3000L 最大卸料高度：4.3 m 电机功率：55kW×2 搅拌叶片、衬板：耐磨材料 系统说明： 行星齿轮减速器，体积小、效率高、极为可靠。 板、叶片材质为高铬耐磨铸铁，角度设计合理，搅拌效果好，速度快，使用寿命长。 四轴端配有全自动密封注油系统，并在操作室内设有主机运行报警器，全自动检测减速箱油量，温度，卸料泵油量，润滑油油量及密封压力。 卸料门为液压油泵控制，有三个停留点及手动开闸，无噪音。 超重设计，减震极佳。 | 主机： 仕高玛 |
| 2 | 电 控 系 统 | 电气控制系统由电脑主机、显示器，打印机、通信电缆等组成。 运行与管理于一体，操作简单方便。 配料系统采用微机集中控制。 搅拌站运行数据可保存10年以上，便于设置管理。 配方可以用数字表示，方便用户识别，配方数可达几十种。 具有误差分析及自动检测功能。 在脱离自动控制的情况下，手动操作系统仍能完成对搅拌站的控制,如配料，搅拌，卸料等工作。 本系统强电部分自成一体，与弱电部分完全分开，提高了弱电的抗干扰能力，也使强电部分大为简化，维护更为方便。 配四画面监控系统，可随时监控设备运行状况。 系统说明： 本系统所用主要硬件均采用施耐德或西门子产品，具有性能先进，可靠性高，外型美观等特点。控制台采用人机工程学原理设计，操作舒适。 | 控制系统： 山东博硕 电器件： 西门子或施耐德 |

HZS180混凝土搅拌站配置

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 提 升 系 统 | 骨料提升系统采用皮带输送机 1.电机：45KW 4极，悬挂式齿轮减速机：SDY625 皮带规格：B=1000 皮带速度：2.5m/s 输送能力：1200t/h 暂存料斗：4.5m3 卸料气缸：Φ125 系统说明： 输送机上盖下兜,可适应全天候工作。暂存料斗缩短了配料时间，提高了生产率。 | 1.电机： 山东开元集团 2.气缸： 台湾亚德客 3.减速机： 天津中海上达 |
| 4 | 骨 料 称 量 系 统 | 骨料称量系统由：骨料仓小斗、机架、称量斗、骨料输送机、传感器等组成。 骨料仓 落料门：8个 气缸：Φ125 8台 容量： 4×20m3 称量斗 容量：4000kg×4套 计量方式：单独计量 传感器：1000kg×16 气缸：Φ125 4台 计量精度:±2% 皮带输送机 皮带规格：1000mm 皮带速度：2.5m/s 电机功率：11kW 输送能力：1000t/h 振动器：ZW-5 系统说明：骨料仓采用装载机上料。每个仓有两个卸料门，以实现计量时的粗称和精称。骨料计量斗有四个，每个骨料计量斗通过四只传感器吊挂于骨料仓底部上，四只传感器发出的信号经处理后送往主控制室内的微机中。四个称量斗下设一条水平皮带机。骨料配料完毕，由水平皮带机送入斜皮带输送至楼顶的暂存料斗内，等待和其它物料一起卸入搅拌机内。 | 传感器： 美国梅迪亚 气缸： 台湾亚德客 |

HZS180混凝土搅拌站配置

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 水 泥 称 量 系 统 | 水泥称量系统由水泥称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 水泥称量斗： 容积：2000L 称量精度：±1% 传感器： 1000 kg×3 气动蝶阀：DN300 系统说明： 水泥称量采用全密封装置，称量斗通过3只传感器称量。称量斗料门采用气动蝶阀，开门灵活，密封严密。 | 传感器： 美国梅迪亚 气动蝶阀： 仕高玛 |
| 6 | 粉 煤 灰 称 量 系 统 | 粉煤灰称量系统由粉煤灰称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 粉煤灰称量斗： 容积：850L 称量精度：±1% 传感器： 1000 kg×3 气动蝶阀：DN300 系统说明： 粉煤灰称量采用全密封装置，称量斗通过3只传感器称量。称量斗料门采用气动蝶阀，开门灵活，密封严密。 | 传感器： 美国梅迪亚 气动蝶阀： 仕高玛 |
| 7 | 矿 粉 称 量 系 统 | 矿粉称量系统由矿粉称量斗、气动蝶阀、传感器等组成。 矿粉称量斗： 容积：600L 称量精度：±1% 2、传感器： 500 kg×3 3、气动蝶阀：DN300 系统说明： 矿粉称量采用全密封装置，称量斗通过3只传感器称量。称量斗料门采用气动蝶阀，开门灵活，密封严密。 | 传感器： 美国梅迪亚 气动蝶阀： 仕高玛 |

HZS180混凝土搅拌站配置

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 水 称 量 系 统 | 水称量系统由：水池（用户自备）、水泵、水称量斗、气动蝶阀等组成。 供水泵型号：QY65-18-5.5 卸水泵型号：ISG100-100（Ⅰ） 气动蝶阀型号： DN100 水称容积：700L 传感器：1500kg 称量精度：±1% 系统说明： 水泵在控制系统的控制下，将水池里的水泵到水称量斗内，经传感器称量到预设数值时,泵停。卸水时，气缸开启，同时卸水泵启动，将水泵入搅拌机机内。 | 1.传感器： 美国梅迪亚 2.水泵： 上海人民 |
| 9 | 液 态 外 加 剂 称 量 系 统 | 外加剂称量系统由：外加剂储箱、外加剂称、外加剂泵、气动蝶阀、传感器等组成。 供外加剂泵型号：DFW50-160/2/4 2只 外加剂称：75L 2只 外加剂储箱：5m3 2只 称量精度：±1% 传感器：100kg×2 气动蝶阀： DN65 2只 系统说明： 外加剂泵在控制系统的控制下，将外加剂储箱里的外加剂泵出，经传感器计量到预设数值时，泵停。卸料时气动蝶阀开启，使外加剂流向搅拌机内。外加剂系统配两套，可供两种外加剂。 | 传感器： 美国梅迪亚 |
| 10 | 主 楼 | 由钢构支架及围栏、楼梯、护栏、控制室、平 台等组成。 |  |

HZS180混凝土搅拌站配置

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 气 路 系 统 | 气动系统由空压机、气缸、电磁阀、气路元件等组成。 空压机：W-3.0/10 储气罐：1 m3 电磁阀 2W-040 4V310-10 气源处理件：2套 系统说明： 控制骨料落料门启闭。 控制蝶阀使水泥流向搅拌机内。 控制蝶阀使粉煤灰流向搅拌机内。 控制蝶阀使水流向水秤斗内。 控制蝶阀使外加剂流向搅拌机内。 控制水泥仓的破拱。 | 气缸： 台湾亚德客 电磁阀： 台湾亚德客 空压机： 台湾捷豹 |
| 12 | 螺 旋 输 送 机 | 水泥螺旋输送机： 规格：Ф325 数量：2条 输送量：110t/h 电机功率：18.5Kw 矿粉、粉煤灰螺旋输送机： 规格：Ф273 数量：2条 输送量： 80t/h 电机功率：15Kw 系统说明： 粉料输送采用全密封装置，出料口与计量斗采用软连接不影响计量精度。 接料口为万向球节,可调节角度偏差,且密封性好。螺旋叶片与筒体间隙小，传输效率高。 |  |
| 13 | 粉 料 仓 | 粉料仓： 规格：200tX4 比重按1.5t/ m3计算 除尘器：按水泥仓配置 阻旋式料位计：ZXK数量按水泥仓配置 系统说明： 水泥仓顶部设有防溢顶装置，水泥由此吹入，减轻了水泥仓负荷压力，并且防止了粉尘对空气的污染。破拱装置安置在锥部，与气路系统、控制系统组合，可实时地对水泥进行自动破拱，也可手动破拱。 |  |

HZS180混凝土搅拌站配置

| 序号 | 名称 | 技术参数、规格及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 控 制 室 | 控制室： 采用彩色夹心板，具有保温、隔热功能； 控制室有冷暖空调调节室内温度； 控制室防震、密封、防尘和隔热，视野良好，能够观察到搅拌站各部位的工作情况； 系统说明： 控制室宽敞明亮，视野开阔 |  |
| 15 | 外包装 | 主楼部分采用夹芯板装饰，主楼内设有除尘装置， | 主机除尘器： 路通 |
| 16 | 总功率 | 约290kW |  |

注；本产品不断改进，以上参数如有改动，请以实物为准。

潍坊市路通机械电子有限公司

山东省安丘市经济开发区