# 沥 青 热 再 生 设 备

# LZS——1 5 0 0型

# 技

# 术

# 规

# 格

# 书

# （全中文电脑操作）

潍 坊 市 路 通 机 械 电 子 有 限 公 司

厂址：山东省安丘市经济技术开发区明湖北路108号

电话： （0536）  473517    4732527

传真： （0536）  4732456

邮编： （0536）  262123

网址：  www.wfluton.com    www.bfluton.com

E-mail:  lutonlj@163.com

LZS1500标准配置及技术参数

- 冷骨料供给系统

组成：一套两连冷骨料斗（配喂料机）；一台集料皮带机

参数：1. 冷骨料配料机：

料斗：2个  容积：平装8m³/个  堆装10m³/个

带宽：2×600mm

仓壁震动器： 2x0.16kw     振动器：浙江欧力

驱动电机：   2x3kw

2. 集料皮带机

集料带宽： 650mm

驱动电机： 5.5kw

输送能力： 150t/h

- 骨料提升系统

组成：一套刮斗式垂直骨料提升机

参数：提升能力：120t/h    驱动电机功率：15kw

- 加温干燥系统

组成：一台骨料加热滚筒

参数：加温滚筒        筒体厚度12mm

直径：2250mm    长度：9500mm  安装倾角：3°

驱动电机功率：  四台11kw

生产能力：      120t/h

- 燃烧系统

组成：一套燃油燃烧器（整机外购、韩国阿泰）

- 储料仓

组成：一套储料装置。传感器显示料重；气动放料；导热油加热；柴油喷洒；料仓设有溢料管；振动器破拱；红外线测温仪。

- 配套厂家：
传感器：美国梅迪亚

气缸：台湾亚德客

振动器：浙江欧力

- 称量系统

组成：一套称量装置。传感器显示料重；气动放料；导热油加热；柴油喷洒；振动器破拱。

参数：石料称量装置    容积：1500kg

配套厂家：

拉力传感器：美国梅迪亚

气缸：台湾亚德客

振动器：浙江欧力

- 主楼机架

组成：四层框架结构，安装快捷可靠，拆卸方便。

参数：拌合楼主体宽度： 2730mm

- 烟道系统

组成：主引风机37KW一台，付引风机15KW一台，风管道1套，管路气缸1个。

气缸：台湾亚德客

- 气路系统

组成：一台1.5m³空气压缩机；供气管、阀体、空气三联件等。

参数：空气压缩机容积：1×1.5m³，功率：11kw

空压机：台湾捷豹

气缸：台湾亚德客

十、 微机控制系统

组成：一个配电柜及一个控制操作台、一套电脑主机、一套PLC和控制线路等

参数：控制系统采用西安五星控制系统。

PLC：德国西门子

接触器、断路器、热保护：法国施耐德

附加破碎筛分设备1套：

破碎筛分系统

组成：1.上料斗(含喂料机)1套

2.锤式破碎机1套，电机22kW

3.皮带机1条

4.振动筛1套,电机MWE2600/1一台

5.控制柜1套

潍 坊 市 路 通 机 械 电 子 有 限 公 司

厂址：山东省安丘市经济技术开发区明湖北路108号

电话： （0536）  473517    4732527

传真： （0536）  4732456

邮编： （0536）  262123

网址：  www.wfluton.com    www.bfluton.com

E-mail:  lutonlj@163.com