# 沥 青 混 凝 土 搅 拌 站

# L B——1 5 0 0型

# 技

# 术

# 规

# 格

# 书

# （全中文电脑操作）

潍 坊 市 路 通 机 械 电 子 有 限 公 司

厂址：  山东省安丘市经济技术开发区明湖北路108号

电话： （0536）  4732517   4732527

传真： （0536）  4732456

邮编：           262123

网址：  www.wfluton.com   www.bfluton.com

E-mail:  lutonlj@163.com

# 公  司  简  介

潍坊市路通机械电子有限公司，地处世界风筝之都——山东潍坊市，是国内专业生产筑路机械、建筑机械、混凝土砌块成型机及自动化控制的骨干民营企业。

路通公司在总结了多年制造使用中的实践经验，吸收了国内、外同类产品的基础上，设计制造出各种品质优良的沥青混凝土、稳定土厂拌设备、混凝土配料及搅拌设备、混凝土砌块成型机以及各种自动化控制仪表，并且已形成了系列化、大批量生产。公司年生产WCB300-800型稳定土拌合机和LB1000-4000型沥青混凝土拌合机300余台套，产品销往国内的十几个省、市、自治区。

路通公司拥有员工300余人，其中技术人员35人，下设办公室、生产部、营销部、质量部、技术部及三个生产加工车间。公司以其雄厚的技术力量，先进的加工工艺，优越的产品质量、满意的售后服务，为社会提供了大量的优质产品，得到了广大客户的认可。

公司已全面通过ISO9001：2000质量体系认证，“一流的产品、超值的服务”是我公司始终如一的宗旨，公司全体员工竭诚欢迎各界朋友的光临。

# LB1500型沥青混凝土搅拌站技术指标

-------------名称：沥青混凝土搅拌站           -------------型号：LB1500

-------------产品执行标准：DB37/T995-2008

-------------产品型号说明：

LB—强制间歇式沥青混凝土搅拌站

1500—搅拌机额定容量1500kg/锅

- 生产能力：90-120t/h(在标准工况下)
标准工况: 环境温度20℃,标准大气压，冷骨料平均含水量为5%，热骨料温度160℃，循环时间为45S，成品料为中粒式的工况。
与生产能力有关的条件：

  - 平均含水量是指材料表面的含水量，材料内部的含水量将会影响干燥滚筒的生产能力

  - 周围的大气温度

  - 产量包括石粉和沥青重量。

  - 骨料的密度

  - 进入拌和设备的骨料比例要正确，要符合级配的规范。

  - 石粉的密度

  - 骨料不能是疏松多孔和片状的。

  - 海拔高度

  - 成品料级配方式

- 标准砝码计量（静态）
计量准确度：砂石料  ±0.5%
              粉料  ±0.25%
              沥青  ±0.25%

- 除尘效率
粉尘排放量≤100 mg/Nm3

- 温度稳定性
热骨料出料温度稳定性：±9℃
成品料出料温度稳定性：±6℃

- 环境噪声:
≤85dB (A)

- 设备运行可靠度：
≥85%

- 操作方式
全自动控制
手动控制

- 整机外形尺寸
50m×40m×16m

九:驱动功率
总装机容量：约380KW

LB1500标准配置及技术参数

- 冷骨料供给系统

组成：一套五连冷骨料斗（配喂料机）；一台集料皮带机

参数：1. 冷骨料配料机：

料斗：5个  容积：平装8m³/个  堆装10m³/个

带宽：       5×500mm

仓壁震动器： 2×0.09kw

驱动电机：   5×3kw

2. 集料皮带机

集料带宽：   650mm

驱动电机：   5.5kw

输送能力：   180t/h

- 加温干燥系统

组成：一台骨料加热滚筒

参数：加温滚筒

直径：1850mm    长度：7500mm  安装倾角：5°

驱动电机功率：  四台7.5kw

生产能力：      140t/h

- 燃烧系统

1.一套燃煤燃烧器、煤粉机。

燃煤燃烧器：河南南阳生产

MFR1500型旋转式煤粉燃烧装置简介

一、慨  况

MFR1500型旋转式（无底火多风道）煤粉燃烧装置是我公司在吸取各家特长基础上自主研制开发出的新一代加热装置，专利产品，是目前国内最先进的煤粉燃烧装置，是我国市政、公路部门首选知名品牌，是沥青混合料拌合机配套最佳节能设备，能与产量100-125T范围内的沥青拌合机配套使用。该燃烧装置主要用于对烘干筒进行加热，烘干砂、石料的沥青拌合设备上，同时也广泛用于化工、冶金、建材等各种加热炉、窑。

近年来，国内市政、公路部门受燃料价格的影响，为降低能耗，节约成本，普遍将沥青混合料拌合设备采用的燃油装置改为煤粉燃烧装置。但是，这些燃烧装置在使用过程中发现存严重缺陷：一是炉膛严重结渣；二是结渣清理困难；三是热效应差，热量损失大，严重影响沥青混合料拌合设备的工作效率。我公司在吸取各家特长基础上自主研制开生产的MFR1500型旋转式（无底火多风道）煤粉燃烧装置克服其它燃烧装置存在的技术缺陷，研制生产的新一代燃烧装置具有以下技术特点：

1.采用新型结构，改变传统燃烧器机理，独家采用燃烧室旋转方式解决传统燃烧器易结渣燃烧不完全等缺陷，延长了耐火砖使用寿命3-4倍。

2.采用独家配料的高性能耐火砖，进一步延长使用寿命。

3.火焰温度高，节约能源，燃烧充分。

4.可连续生产，无须天天清渣。

5.生产成本低，仅为燃油燃烧器的1/3。

6.自动化程度高，料温控制方便，通过烘干拌合筒出料端测温装置反馈信号到煤粉机的变频器，通过变频器自动控制进煤量的大小，从而改变料温。

7.点火简单方便，可选择手动或自动点火点。点火油枪的喷咀采用特殊结

构，雾化效果好，煤油燃烧充分。

二、主要技术参数

型号：MFR1500

额定燃煤量：1500kg/h

林格曼黑度：≤1级

烟尘浓度：≤200毫克/标立米

工作噪声：≤85dB

适应范围：公路用沥青拌和机100-125t/h

三、设备配套装置

1.多风道式煤粉燃烧装置有制粉系统、转动系统、点火用的供油系统和供风系统与之配套。

2.制粉系统由我公司生产的MFJ120型磨煤喷粉机来配套，主要参数为：

型号：MFJ120型

制粉能力：1500kg/h

制粉粒度：R90≤20%(0.09mm筛孔残余量)

电机功率：55KW

3.点火供油系统由贮油箱、齿轮油泵、油泵电机、喷火烧咀、溢流阀及高压胶管等组成。

标准件型号及参数：

油泵：CB-B10    溢流阀：Y-25

压力表：0-4MPa  电机功率：0.75KW   点火用油：0号柴油

4.供风系统：

型号：4-72  NO:5A

流量：7728-15455m3/h

风压：3187-2019Pa

电机功率：15KW

转速：2900r/min

5转动系统

转动系统由减速电机、托轮等组成。炉体的转动由减速电机（1.5KW）通

过链传动带动，转动间隔原则上为45min，调整一次炉体角度（可根据实际情况而定）。

2.一套燃油燃烧器（轻、重油两用）、一套重油转换器；

燃油燃烧器：武汉福瑞达生产

一个10m³柴油罐；一个50m³重油罐；一套供油管路。

- 除尘系统

组成：1.一套重力除尘器；一套布袋除尘器

布袋除尘器：河北环科生产

参数：1.重力除尘器

排放浓度：<200mg/NM³

2.布袋除尘器

排放浓度：<100mg/NM³

3.引风机

驱动电机功率：75kw

风量:         48900m³/h

- 骨料提升系统

组成：一套刮斗式垂直骨料提升机

参数：提升能力：140t/h    驱动电机功率：15kw

电机：山东开元集团生产

减速机：山东淄博生产

- 筛分系统

组成：一台五层结构振动筛

参数：电机功率：2×4.5kw

振幅：6～8mm（可调）

1.热骨料储料仓 ：1套
2.型式：5间隔斗仓          
3.料仓设有溢料
4.料位检测：设有料位指示器

- 称量系统

组成：一套石料称量装置；一套矿粉称量装置；一套沥青

称量装置

参数：1.石料称量装置

容积：1500kg              精度：±0.5%

2.矿粉称量装置

容积：300kg                精度：±0.3%

3.沥青称量装置

容积：250kg                精度：±0.2%

- 配套厂家：

拉力传感器：美国梅迪亚

- 搅拌系统

组成：一台卧式双轴搅拌器

参数：搅拌能力： 1500kg/锅     驱动电机功率：2×30kw

拌臂数量： 24根         拌块数量：    24块

搅拌时间： 30-60s(可调)

配件：拌臂4件，拌块4件，拌臂固定座4件。

- 粉料供给系统

组成：一个圆形立式矿粉仓；一条螺旋输送机

参数：1.矿粉仓容积：    50t料位检测：设有料位指示器

2.螺旋输送机功率：5.5kw（山东开元集团生产）

输送能力：      50t/h

- 拌合楼主体

组成：四层拌合楼主体框架；

参数：拌合楼主体长度： 5520mm  运输宽度：2420mm

单侧加宽平台：   500mm   过车高度：3500mm

- 沥青储存供给系统

组成：一个50m³沥青保温罐；一个50 m³沥青高温罐；

一个5m³卸油罐；一套卧式导热油加热系统

参数：沥青保温罐容积：1×50m³   卸油罐容积：5m³

沥青高温罐容积：1×50m³

导热油锅炉功率：60万kcal/h

导热油工作温度：280℃

沥青循环泵功率：1×7.5kw

沥青喷洒泵功率：1×5.5kw

- 配套厂家：

沥青泵：  浙江尚贵泵业

导热油锅炉：青岛新胜

- 压缩空气供给系统

组成：1台3m³空气压缩机；一个储气罐；供气管、阀体、空气三联件等。

参数：空气压缩机容积：1×3m³

空气压缩机功率：22KW

储气罐容积：    1m³

- 配套厂家：

气缸：  台湾亚德克

- 微机控制系统

组成：一个控制室，内配空调、座椅、配电柜及一个

控制操作台、打印机和控制线路等

1.控制系统采用西安五星控制系统。

控制主机：深圳研祥

接触器、断路器、热保护：施耐德或西门子

2.料位计：辽阳仪表公司（中美合资）

3.计量称精度：骨料：          ±0.5%

粉料：          ±0.3%

沥青：          ±0.2%

LB1500型随机文件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品合格证 | 份 | 1 |
|  | 控制系统使用说明书 | 份 | 1 |
|  | 设备使用说明书 | 份 | 1 |
|  | 电气原理图 | 份 | 1 |
|  | 温度显示器使用说明书 | 份 | 1 |
|  | 锅炉引风机使用说明书 | 份 | 1 |
|  | 空压机使用说明书 | 份 | 1 |
|  | 沥青泵(螺杆泵)使用说明书 | 份 | 1 |
|  | 沥青泵(螺杆泵)产品合格证 | 份 | 1 |
|  | 减速机使用说明书 | 份 | 随减速机 |
|  | 料位计产品说明书 | 份 | 1 |
|  | 设备地基图 | 份 | 1 |

LB1500工 具 箱 装 箱 单

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开口销 | φ4*50 | 件 | 12 |  |
| 电铃 |  | 件 | 1 |  |
| 电铃板 |  | 件 | 1 |  |
| 开口扳手 | 12/14，14/17，17/19，19/22，22/24，24/27，27/30，30/32 | 件 | 各1 |  |
| 梅花扳手 | 30/32 | 件 | 1 |  |
| 活扳手 | 350 | 件 | 1 |  |
| 手锤 |  | 件 | 1 |  |
| 钳子 |  | 件 | 1 |  |
| 螺丝刀 |  | 件 | 各1 | 平口，梅花各一 |
| 黄油枪 |  | 件 | 1 |  |
| 黄油嘴 |  | 件 | 6 | M10*1 |
| 五星锁 |  | 把 | 2 |  |
| 管钳 | 350mm(夹持管子外径45mm) | 把 | 1 |  |

# LB1500型部分外购件清单

| 序号 | 名称 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
|  | 交流接触器 | 施耐德或西门子 |
|  | 热过载继电器 | 施耐德或西门子 |
|  | 接近开关 | 沪工 |
|  | 控制主机 | 深圳研祥 |
|  | 电磁阀 | 台湾亚德客 |
|  | 打印机 | 三星 |
|  | 称重传感器 | 美国梅迪亚 |
|  | 除尘布袋 | 美国杜邦布袋 |
|  | 气缸 | 台湾亚德客 |
|  | 阻旋式料位计 | 仪表（中美合资） |
|  | 振动电机 | 欧力-卧龙 |
|  | 燃烧器 | 武汉福瑞达(燃油) |
|  | 筛网 | 盾牌 |
|  | 三螺杆泵 | 尚贵泵业 |
|  | 导热油炉 | 新胜 |
|  | 变频器 | 海利普 |
|  | 温度传感器 | 大正 |

LB1500型用油表

| 油 品 名 称 | 型号 | 重量 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锂基润滑脂 | 2号 | 40 kg | 全部要求加润滑脂处（含4kw以下摆线针轮减速机） |  |
| 汽轮机油 | N46 | 10 kg | 气路系统的所有油雾器 |  |
| 空压机油 |  |  | 按空压机厂家说明书 |  |
| 壳牌R3锂基润滑脂 | R3 | 2kg | 用于主引风风机 |  |
| 极压工业齿轮油 | N150-220 | 100kg | 用于楼体、干燥筒及成品料仓处蜗轮蜗杆减速机、所有减速机 |  |
| 导热油 | 300-325 |  | 用于热油泵靠近叶轮一侧的轴承的润滑、沥青罐、重油管、管路 |  |
| 柴油 |  |  | 用于主燃烧器 |  |
| 石油提炼的重、渣油180#（200#） |  |  |  |  |

潍坊市路通机械电子有限公司

电话：0536-4732517、4732527

传真：0536-4732456