# 沥 青 混 凝 土 搅 拌 站

# L B——2 5 0 0型

# 技

# 术

# 规

# 格

# 书

（全中文电脑操作）

潍 坊 市 路 通 机 械 电 子 有 限 公 司

厂址：山东省安丘市经济技术开发区明湖北路108号

电话： （0536）  4732517   4732527

传真： （0536）  4732456

邮编：           262123

网址：  www.wfluton.com      www.bfluton.com

E-mail:  lutonlj@163.com

# LB2500型沥青混凝土搅拌站技术指标

-------------名称：沥青混凝土搅拌站

-------------型号：LB2500

-------------产品执行标准：DB37/T995-2008

-------------产品型号说明：

LB—强制间歇式沥青混凝土搅拌站

2500—搅拌机额定容量2500kg/锅

- 生产能力：140-180t/h(在标准工况下)
标准工况: 环境温度20℃,标准大气压，冷骨料平均含水量为5%，热骨料温度160℃，循环时间为45S，成品料为中粒式的工况。
与生产能力有关的条件：

  - 平均含水量是指材料表面的含水量，材料内部的含水量将会影响干燥滚筒的生产能力

  - 周围的大气温度

  - 产量包括石粉和沥青重量。

  - 骨料的密度

  - 进入拌和设备的骨料比例要正确，要符合级配的规范。

  - 石粉的密度

  - 骨料不能是疏松多孔和片状的。

  - 海拔高度

  - 成品料级配方式

- 标准砝码计量（静态）
计量准确度：砂石料  ±0.5%
              粉料  ±0.25%
              沥青  ±0.25%

- 除尘效率
粉尘排放量≤100 mg/Nm3

- 温度稳定性
热骨料出料温度稳定性：±9℃
成品料出料温度稳定性：±6℃

- 环境噪声:
≤85dB (A)

- 设备运行可靠度：
≥85%

- 操作方式
全自动控制
手动控制

- 整机外形尺寸
50m×40m×16(21)m

- 驱动功率
总装机容量：约550KW（含成品仓约610KW）

LB2500型沥青混凝土搅拌站各总成技术指标

- 配料器（初级配料装置）
组成：冷料仓+皮带给料机  一套（5仓） 
型式：联体组装式 ＋ 变频调速给料

  - 料斗：五料斗，上料高度3.5m，进料口设隔离网格，可防止超规格大料进入料斗单斗进料口：长×宽=3.3×2.4m
单斗容量：9.0 m3(平斗)  11m3（满斗）

  - 皮带给料机：5台           
型式：交流变频调速；
皮带宽度：650mm；
生产能力：120t/h（砂子）
骨料：100t/h (20mm<骨料粒径<40mm)
功率：3kw
仓壁振动器：2台
电机激振功率：0.09kw

  - 集料皮带输送机： 1台
皮带宽度：800mm
生产能力：220t/h
电机功率：7.5 kw

- 喂入料皮带输送机  1台
皮带宽度：800mm
生产能力：220t/h
电机功率：7.5kw

- 干燥滚筒：1台
干燥滚筒尺寸：2.5m(直径) ×9.5m(长度)
干燥滚筒安装倾角： 5º
干燥滚筒传动方式：四个驱动轮摩擦传动，轴承：美国铁姆肯
干燥滚筒传动电机：4×22kw（共88kw）。
干燥滚筒保温装置：50mm厚保温矿棉外包不锈钢

  - 燃烧系统（参见燃烧器制造厂说明书）2各选项

    - 国产燃油燃烧器  
型号：FRD
组成：风机功率P=22kw
      油泵功率Ｐ＝2.2kw       
燃油消耗量：最大：1675 Kg/h  
控制方式：比例调节      调节比：1：4
燃烧原料种类：轻柴油、150号以下重油
重油罐（50M3）及供油管道
柴油罐（10M3）及供油管道

    - 进口燃油燃烧器 
型号：意大利欧保
组成：鼓风机、燃油泵、控制台等
重油罐（50M3）及供油管道
燃烧原料种类：柴油、重油

    - 可以根据客户要求换为燃煤燃烧器。

选用河南南阳产品。

- 重力除尘器：1台
除尘器型式：重力除尘器
除尘能力：主要分离粉尘粒径≥75μm
螺旋输送机：Φ273 
电机功率；15kw

- 布袋除尘器 ：1套（参见布袋除尘器制造厂说明书）

  - 除尘器形式：逆流脉冲喷吹式布袋除尘器系统

  - 布袋材料： 美国杜邦。

  - 除尘面积： 612㎡

  - 处理风量：  34560-69120m3/h

  - 压缩空气压力：0.5～0.7Mpa

  - 压缩空气耗气量：2 m3/min

  - 更换方式：顶部抽出更换

  - 清吹方式：由程序控制利用高压空气进行脉冲喷吹。

  - 其它：布袋除尘器带有温度检测、电磁阀、脉冲控制仪、笼梯、栏杆等装置。

  - 粉尘收集系统： 1套  
袋式除尘器内螺旋：4kw     1台
螺旋输送机：7.5Kw       1台

生产厂家：河北环科

  - 引风机（参见引风机制造厂说明书）

    - 主引风机
引风机电机功率：90kw     1台
引风机风压：4000Pa

生产厂家：青岛海盈达

    - 烟囱： 1套
高度：12m
出口排尘浓度：<100mg/Nm3

- 热料提升机：1台
双排链斗式
链条形式：板链式
电机减速机：功率22kw；
提升能力：220t/h

- 筛分系统型式：五层振动筛     
振动方式：双振动电机式
振幅：6～8mm
筛分能力：220t/h
振动电机功率：4.5kw   2台
筛分骨料：5种
筛网：1套         盾牌   （网孔规格可由用户指定）

- 热骨料储料仓 ：1套
型式：5间隔斗仓          
料仓设有溢料
料位检测：设有高、低料位指示器

- 称量系统 ：1套

  - 热骨料称量斗：容积2500KG
静态计量精度:±0.5%
称重传感器：美国梅迪亚

  - 粉料称量斗：容积500KG
静态计量精度:±0.25%
称重传感器：美国梅迪亚

  - 沥青称量斗：容积400KG
静态计量精度:±0.25%
称重模块式传感器： 美国梅迪亚
沥青计量泵（1台）：7.5Kw将沥青通过管道及气动三通阀沥青泵进入沥青称量斗。
沥青喷洒泵（1台）：7.5Kw将称量斗内的沥青通过喷洒管道喷入搅拌机。

- 楼体机架   1套
四层框架结构，每层均设有外伸平台、梯子、扶手、护栏
包括：支腿、梯子、计量搅拌层、热骨料仓锥体层、热骨料仓直段层。层与层之间采用销轴定位，螺栓联结，安装快捷可靠，拆卸方便。

- 搅拌器  1套
搅拌器型式：双轴强制式搅拌器
搅拌器容量：2500kg/批次
传动方式：直联型减速机/联轴器/搅拌轴，轴承：美国铁姆肯
驱动电机功率：45kw×2     
放料门型式：旋转式放料门

配件：拌臂4件，拌块4件，拌臂固定座4件。

- 粉料供给系统     2套

  - 圆形粉料仓
容积40吨 
仓顶配有除尘器。
上料方式: 粉罐车气力输送

  - 计量螺旋输送机：
LSL273×2200×4 （2条）  
电机功率：4kw
生产能力：40t/h

- 气路控制系统
螺杆式空压机型号：1台          
排气量：燃煤（含成品仓）6m3/min；燃油（含成品仓）8m3/min
排气压力：0.75MPa
附件：储气罐2台、气动元件、电磁阀、管路、管接头。

- 沥青供给系统

  - 沥青罐：容量50m3   3台

  - 卸油池：容量5m3   1台

  - 沥青泵：7.5Kw将卸油池里的沥青送入沥青罐
沥青泵流量：25t/h      
数量：1台

  - 导热油加热系统：1套 （参见导热油加热系统制造厂说明书）燃煤有机热载体炉
燃料：煤
供热能力： 60×104KCal/h
供热温度：≤270℃
热油循环泵：耐高温、离心式   
总功率：22 kw              
控制方式 ：独立控制柜，油位、油温、压差等监控与操作。

- 电气控制系统

  - 型式：中心控制系统、带空调

控制系统采用西安五星控制系统。

控制主机：深圳研祥

接触器、断路器、热保护：施耐德或西门子

  - 称量搅拌控制方式：手动和全自动控制（计算机控制）系统

  - 电机控制：
控制方式    断路器+过载保护+接触器  
操作方式    按钮操作

  - 称量控制系统：称量控制采用西安五星自动化控制系统、自动称量、配方输入。

  - 搅拌控制：控制方式采用西安五星自动化控制系统，控制操作方式可手动、全自动。

  - 料温控制：测温器检测

  - 燃油燃烧器控制：控制方式   （电脑可编程控制器）自动程序控制、自动启动、点火、安全监控、故障提示
电源电压：380V，50Hz
控制电压：220V

- 监控机房
外形尺寸：6m（长）×2.6m（宽）

- 成品料贮存仓 ：(选配)

型式：下置式

  - 容量：60吨

  - 卸料高度：3.6m

  - 贮料仓保温性能：不宜长期存放

  - 料门加热方式：电加热（功率：4kw）

  - 保温方式：矿棉层保温

放料形式：电磁控制，气缸放料。

  - LB2500型随机文件清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 产品合格证 | 份 | 1 |
|  | 控制系统使用说明书 | 份 | 1 |
|  | 设备使用说明书 | 份 | 1 |
|  | 电气原理图 | 份 | 1 |
|  | 温度显示器使用说明书 | 份 | 1 |
|  | 锅炉引风机使用说明书 | 份 | 1 |
|  | 空压机使用说明书 | 份 | 1 |
|  | 沥青泵(螺杆泵)使用说明书 | 份 | 1 |
|  | 沥青泵(螺杆泵)产品合格证 | 份 | 1 |
|  | 减速机使用说明书 | 份 | 随减速机 |
|  | 料位计产品说明书 | 份 | 1 |
|  | 设备地基图 | 份 | 1 |

LB2500工 具 箱 装 箱 单

| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开口销 | φ4*50 | 件 | 12 |  |
| 电铃 |  | 件 | 1 |  |
| 电铃板 |  | 件 | 1 |  |
| 开口扳手 | 12/14，14/17，17/19，19/22，22/24，24/27，27/30，30/32 | 件 | 各1 |  |
| 梅花扳手 | 30/32 | 件 | 1 |  |
| 活扳手 | 350 | 件 | 1 |  |
| 手锤 |  | 件 | 1 |  |
| 钳子 |  | 件 | 1 |  |
| 螺丝刀 |  | 件 | 各1 | 平口，梅花各一 |
| 高压黄油枪 |  | 件 | 1 |  |
| 黄油嘴 |  | 件 | 6 | M10*1 |
| 五星锁 |  | 把 | 2 |  |
| 管钳 | 350mm(夹持管子外径45mm) | 把 | 1 |  |

# LB2500型部分外购件清单

| 序号 | 名称 | 生产厂家 |
| --- | --- | --- |
|  | 交流接触器 | 施耐德或西门子 |
|  | 热过载继电器 | 施耐德或西门子 |
|  | 接近开关 | 沪工 |
|  | 控制主机 | 深圳研祥 |
|  | 电磁阀 | 台湾亚德客 |
|  | 打印机 | 三星 |
|  | 称重传感器 | 美国梅迪亚 |
|  | 除尘布袋 | 美国杜邦布袋 |
|  | 气缸 | 台湾亚德客 |
|  | 阻旋式料位计 | 仪表（中美合资） |
|  | 振动电机 | 浙江欧力-卧龙 |
|  | 燃烧器 | 意大利欧保（燃油）/选配 |
|  | 筛网 | 盾牌 |
|  | 三螺杆泵 | 尚贵泵业 |
|  | 引风机 | 青岛海盈达 |
|  | 导热油炉 | 新胜 |
|  | 变频器 | 海利普 |
|  | 温度传感器 | 大正 |

# LB2500型沥用油表

| 油 品 名 称 | 型号 | 重量 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锂基润滑脂 | 2号 | 40 kg | 全部要求加润滑脂处（含4kw以下摆线针轮减速机） |  |
| 汽轮机油 | N46 | 10 kg | 气路系统的所有油雾器 |  |
| 空压机油 |  |  | 按空压机厂家说明书 |  |
| 壳牌R3锂基润滑脂 | R3 | 2kg | 用于主引风风机 |  |
| 极压工业齿轮油 | N150-220 | 100 kg | 用于楼体、干燥筒及成品料仓处蜗轮蜗杆减速机、所有减速机 |  |
| 导热油 | 300-325 |  | 用于热油泵靠近叶轮一侧的轴承的润滑、沥青罐、重油管、管路 |  |
| 柴油 |  |  | 用于主燃烧器 |  |
| 石油提炼的重、渣油180#（200#） |  |  |  |  |