德宝路股份有限公司

10万吨/年聚丙烯装置项目

水土保持方案报告表

建设单位：德宝路股份有限公司

编制单位：东营万科水利勘测设计有限公司

2021年11月

德宝路股份有限公司10万吨/年聚丙烯装置项目

水土保持方案报告表

| 项目 概况 | 位置 | 项目区位于山东省德州市临邑县林子镇临邑化工产业园，东至德宝路，北至站前大街，西至旭日路，南至龙岗大街，德宝路股份有限公司主厂区西南侧。地理中心坐标为东经116°86′，北纬37°31′。 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 本项目总占地面积21000m2（合2.10hm2），项目区保留原有综合楼及水泥道路，拆除原机电仪维修区域，拆除废料全部外卖。本次主要建设内容有聚丙烯装置10kV变配电所、现场机柜室、密闭仓库、露天仓库、挤压造粒厂房、粉料包装车间、压缩机区、丙烯卸车装置、水泥道路、硬化场地、公用设施及绿化等。 |
|  | 建设性质 | 新建建设类 | 总投资（万元） | 21000.00 |
|  | 土建投资（万元） | 20651.4 | 占地面积（hm2） | 永久：2.10 |
|  |  |  |  | 临时：0.00 |
|  | 动工时间 | 2022年2月 | 完工时间 | 2022年8月 |
|  | 土石方（万m3） | 挖方 | 填方 | 借方 | 余方 |
|  |  | 1.05 | 1.05 | / | / |
|  | 取土（石、砂）场 | / |
|  | 弃土（石、渣）场 | / |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 | / | 地貌类型 | 黄泛平原 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2•a)] | 350 | 容许土壤流失量[t/(km2•a)] | 200 |
| 项目选址水土保持评价 | 项目区不属于国家级及省级水土流失重点治理区和重点预防区，不属于市、县级水土流失重点治理区和重点预防区，德惠新河距离项目区约2.50km，项目区在四级以上河道两岸3km汇流范围内，方案将通过完善水土保持措施体系、优化施工工艺，以满足水土保持要求。 |
| 预测水土流失总量 | 31t |
| 防治责任范围（hm2） | 2.10 |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 | 北方土石山区二级标准 |
|  | 水土流失治理度（%） | 92 | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  | 渣土防护率（%） | 95 | 表土保护率（%） | - |
|  | 林草植被恢复率（%） | 95 | 林草覆盖率（%） | 4 |
| 水土保持措施 | （一）工程措施 （1）土地整治：全面整地0.08hm2。 （二）植物措施 （1）撒播植草：播撒草种0.08hm2。 （三）临时措施 （1）临时防尘网覆盖：临时防尘网覆盖5000m2。 |
| 水土保持投资估算（万元） | 工程措施 | 0.01 | 植物措施 | 0.05 |
|  | 临时措施 | 3.00 | 水土保持补偿费 | 2.52 |
|  | 独立费用 | 建设单位管理费 | 0.09 |
|  |  | 水土保持监理费 | / |
|  |  | 设计费 | 3 |
|  | 总投资 | 9.04 |
| 编制单位 | 东营万科水利勘测设计有限公司 | 建设单位 | 德宝路股份有限公司 |
| 法人代表及电话 | 项峰臣 13515466299 | 法人代表及电话 | 宁国章0534-8106868 |
| 地址 | 山东省东营市东营区曹州路129号 | 地址 | 山东省德州市临邑县林子镇临邑化工产业园 |
| 邮编 | 257091 | 邮编 | 251500 |
| 联系人及电话 | 崔倩倩 18054628327 | 联系人及电话 | 舒明月0534-8123204 |
| 电子信箱 | hxkcsj@163.com | 电子信箱 | production-management@dblgf.com |
| 传真 | / | 传真 | 0534-8106862 |

1.附件

1.1项目支持性文件（立项文件、规划许可文件）

1.2工程布局及施工组织

1.3工程占地表

1.4水土流失预测表、土石方平衡流向表

1.5工程措施及工程量汇总表

1.6投资估算总表、分部工程投资表及单价汇总表

2.附图

2.1地理位置图

2.2工程总平面布置图

2.3水土保持措施总体布设

# 1 附件

# 1.1项目支持性文件

# 1.2 工程布局及施工组织

## 1.2.1工程布局

### 1.2.1.1项目基本情况

项目区位于山东省德州市临邑县林子镇临邑化工产业园，东至德宝路，北至站前大街，西至旭日路，南至龙岗大街，德宝路股份有限公司主厂区西南侧。项目地理中心坐标为东经116°86′，北纬37°31′。项目总占地面积2.10hm2。2011年3月取得临邑县住房和城乡建设局《中华人民共和国建设项目选址意见书》2011年11月取得临邑县住房和城乡建设局《中华人民共和国建设用地规划许可证》。2020年4月取得该项目的备案登记证明（项目代码2020-371400-25-03-030153）。工程建设性质为新建，计划于2022年2月开工建设，2022年8月完工，建设总工期7个月。总投资21000.0万元，其中土建投资20651.4万元。

### 1.2.1.2项目组成及布局

- 项目组成

项目位于德宝路股份有限公司主厂区西南侧，总占地面积2.10hm2。项目区保留原有综合楼（873.81m2）及水泥道路（540m2），拆除原机电仪维修区域，拆除废料全部外卖。本次主要建设内容有聚丙烯装置10kV变配电所、现场机柜室、密闭仓库、露天仓库、挤压造粒厂房、粉料包装车间、压缩机区、丙烯卸车装置、水泥道路、硬化场地、公用设施及绿化等，其中新建道路全部顺接原厂道路，排水系统利用原厂排水管道，不再新建。

- 项目布局

项目区保留综合楼位于项目西北侧，长方形结构，占地51.1×17.1=873.81m2；密闭仓库位于综合楼南侧，长方形结构，占地50×36=1800m2；露天仓库位于密闭仓库东侧，长方形结构，占地35×40=2000m2；项目区原有水泥道路位于密闭仓库南侧，由东向西敷设，占地90×6=540m2；新建水泥道路1位于成品仓库东侧，由北向南敷设，占地86×6=516m2；粉料包装车间位于原有水泥道路南侧，长方形结构，占地35×26=910m2；新建水泥道路2位于粉料包装车间东侧，由北向南敷设，占地85×6=510m2；挤压造粒厂房预留区域位于项目西南侧，长方形结构，占地35×26=910m2；聚丙烯装置10kV变配电所位于新建道路1南侧，长方形结构，占地46.1×16=737.6m2；现场机柜室位于聚丙烯装置10kV变配电所东侧，长方形结构，占地19.2×13.2=253m2；新建压缩机区位于厂区中部偏南，长方形结构，占地15×9=135m2；丙烯卸车设施位于新建压缩机区东侧，长方形结构，占地22×12=264m2；硬化场地占地10500m2，为混凝土地面。

## 1.2.2施工组织

- 施工用水

本项目施工用水来自旭日路市政给水管网，满足施工用水需要。

（二）施工用电

项目施工用电来自旭日路供电电网，满足施工用电需要。

（三）施工道路

项目区周围交通道路发达，进场道路利用临邑化工产业园周围现有道路。因此，本项目不再新建道路。

（四）施工生产生活区

根据建设单位意见和现场实际情况，项目施工生产生活区利用现有厂区办公楼，不再单独设置施工生活区。

## 1.2.3项目建设区水土保持措施情况及评价

（一）工程措施

（1）土地整治

施工后期，规划绿化区域需进行土地整治工程以恢复原利用方向。土地整治面积0.08hm2。

评价：在施工完成后对项目区裸露的地表进行土地整治，使其恢复原有的地力条件，具有水土保持功能。属于水土保持措施。

（二）植物措施

（1）撒播植草

根据主体设计资料在规划绿化区域内播撒草种，以防护、美化工作环境为主要目的。撒播植草面积0.08hm2。

评价：播撒植草不仅能够保持水土、涵养水源，而且能够美化工作环境，满足水土保持的要求。属于水土保持措施。

（三）临时措施

（1）临时防尘网覆盖

根据主体设计资料，项目建设期在开挖面周边、裸露地表、堆放物周围采用临时覆盖防护措施，临时覆盖防护措施主要采用防尘网覆盖的形式进行。需临时防尘网覆盖5000m2。

评价：工程建设区采取的临时防尘网覆盖措施，能起到防治风蚀产生的作用。 属于水土保持措施。

## 1.2.4施工过程介绍

根据主体设计资料，项目施工开始前在项目区周围设置临时彩钢板，与项目区外部隔离，能够阻止扬尘及周围降雨径流流入项目施工区；在项目施工过程中采取临时防尘网覆盖等措施，有效的减少扬尘，防止水土流失的发生。

根据主体设计资料，项目建设过程中不可避免的存在挖填方，挖方主要为项目建筑物基础开挖、道路开挖，回填主要为建筑物基础回填、道路回填及厂区平整。经计算，项目总挖方1.05万m3，总回填1.05万m3，无借方及弃方。土石方调配遵循“先拦后弃”的原则，满足水土保持要求。

# 1.3 工程占地

## 1.3.1 项目占地类型统计

本项目总占地面积2.10hm2，全部为永久占地。本项目占地类型根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017）划分情况统计见表1.3-1。

表1.3-1     工程占地详表

| 序号 | 项目 | 小计 | 占地类型及面积分类（hm2） | 占地性质分类（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空闲地 | 永久占地 | 临时占地 |
| 1 | 项目建设区 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | - |
| 合计 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | - |

## 1.3.2 土石方平衡

根据主体设计资料，项目建设过程中不可避免的存在挖填方，挖方主要为项目建筑物基础开挖、道路开挖，回填主要为建筑物基础回填、道路回填及厂区平整。经计算，项目总挖方1.05万m3，总回填1.05万m3。无借方及弃方。详见表1.3.2（注：②=①）。

表1.3-2    本项目土石方平衡表

| 项目 | 挖方① | 填方② | 调出方③ | 调入方④ | 外借⑤ | 弃方⑥ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 项目建设区 | 1.05 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | 1.05 | 1.05 | - | - | - | - | - | - | - | - |

# 1.4水土流失预测表

## 1.4.1 水土流失现状

本项目为建设类项目，位于山东省德州市临邑县林子镇临邑化工产业园内德宝路股份有限公司主厂区内西南侧。根据《全国水土保持区划（试行）》（水利部水保[2012]512号），该区域属于一级区北方土石山区（北方山地丘陵区）二级区华北平原区三级区黄泛平原防沙农田防护区。根据《水利部办公厅印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号）和《山东省水利厅关于发布省级水土流失重点预防区和重点治理区的通告》（鲁水保字[2016]1号），项目区不属于国家级、省级水土流失重点治理区和重点预防区。根据德州市人民政府关于发布市级水土流失重点预防区和重点治理区的通告及《临邑县水土保持规划（2017~2030年）》，项目区不属于市、县级水土流失重点治理区和重点预防区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属于北方土石山区（北方山地丘陵区），土壤容许流失量为200t/（km2•a）。根据德州市水土保持规划资料，并经实地调查分析，项目区水土流失类型主要为风力侵蚀，兼有水蚀，以微度侵蚀为主。土壤侵蚀数背景值为350t/（km2•a）。

## 1.4.2 水土流失影响因素分析

### 1.4.2.1 扰动地表面积预测

本项目在建设过程中，将对占地面积产生扰动，扰动区域全部在项目占地范围内。

本项目总占地面积2.10hm2，全部为永久占地，其中保留原综合楼及原有水泥道路，本次扰动地表面积为1.96hm2。本项目建设期扰动地表面积预测表见表1.4-1。

表1.4-1   项目扰动原地貌面积汇总表

| 序号 | 项目 | 小计 | 扰动地表面积（hm2） | 占地性质分类（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空闲地 | 永久占地 | 临时占地 |
| 1 | 项目建设区 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | - |
| 合计 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | - |

### 1.4.2.2 损毁植被面积预测

本项目损毁植被面积预测表见表1.4-2。

表1.4-2   项目建设区损毁植被面积预测表

| 序号 | 项目 | 小计 | 损毁植被面积（hm2） | 占地性质分类（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 空闲地 | 永久占地 | 临时占地 |
| 1 | 项目建设区 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | - |
| 合计 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | - |

### 1.4.2.3  弃渣（砂、石、土、矸石、尾矿、废渣）量预测

（1）工程建设期弃渣量预测

本项目在建设过程中，由于基槽开挖、场地平整等，共需项目挖方总量为1.05万m3，填方总量为1.05万m3，无弃方、借方。

（2）施工期土方临时堆放量的调查

本项目临时堆土为基础开挖土方，项目回填土堆置时间很短，单堆土在1个月内完全回填，故不再对其进行土壤流失量预测。

## 1.4.3 土壤流失量预测

### 1.4.3.1 预测单元

本次水土流失预测范围为德宝路股份有限公司10万吨/年聚丙烯装置项目范围。

### 1.4.3.2 预测时段

按照扰动地表程度的不同，本方案水土流失预测主要包括项目建设的施工期及自然恢复期。

本项目属于建设类项目，根据工程施工建设、运行的不同特点，以及所引起的水土流失因素分析结果，本工程水土流失预测时段划分为建设期和自然恢复期两个时段。根据主体工程设计施工安排及现场实际情况，水土流失预测从现在开始预测，即2022年2月~8月。水土流失预测现状年确定为2021年。自然恢复期按照当地自然条件，属于半湿润区，自然恢复期取3年。

本项目预测时段的确定过程中，预测时间按最不利因素考虑，超过雨季（风季）长度的按一年计，不超过雨季（风季）长度的按占雨季（风季）长度的比例计算，项目区雨季为4个月。

表1.4-3   本项目各防治分区水土流失预测时段一览表

| 项目 | 预测时期 | 扰动时间 | 实施时段（月） | 预测时长（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设区 | 土建期 | 2022年2月-8月 | 7 | 1 |
|  | 自然恢复期 |  |  | 3 |

### 1.4.3.3 土壤侵蚀模数

表1.4-4   预测单元土壤侵蚀预测参数取值一览表

| 项目 | 本底值 | 土建期 | 临时堆土侵蚀 | 自然恢复期 | 自然恢复期 | 自然恢复期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/（km2•a） | t/（km2•a） | t/（km2•a） | 第一年 t/（km2•a） | 第二年 t/（km2•a） | 第三年 t/（km2•a） |
| 项目建设区 | 350 | 1500 | - | 850 | 650 | 510 |

### 1.4.3.4 预测结果

本项目土壤流失量预测的内容主要为项目建设期和自然恢复期的土壤流失量。

（1）建设期可能土壤流失预测

建设期土壤流失预测包括对施工期土壤流失量和弃土弃渣流失量进行预测。

①施工期土壤流失量预测

施工期扰动地表产生的土壤流失量预测以最不利的条件来计列各分项工程预测时长。经计算，项目区施工期扰动地表可能产生的土壤流失总量为29t，可能产生的新增土壤流失量约为23t，见表1.4-5。

表1.4-5   建设期扰动地表土壤流失量预测表

| 预测单元 | 扰动面积（hm2） | 预测 时长（a） | 扰动后土壤 | 土壤侵蚀 | 土壤流失总量（t） | 新增土壤流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 侵蚀模数（t/km2•a） | 背景值（t/km2•a） |  |  |
| 项目建设区 | 1.96 | 1 | 1500 | 350 | 29 | 23 |
| 合计 | 1.96 | - | - | - | 29 | 23 |

②施工期临时堆土土壤流失量预测

项目临时堆土主要为项目建筑物基础开挖、道路开挖，回填主要为建筑物基础回填、道路回填及项目区平整，因回填土堆置时间很短，单堆土在1个月内完全回填，故不再对临时堆土进行土壤流失量预测。

（2）自然恢复期可能产生的土壤流失量预测

自然恢复期是项目完工后在不采取任何措施情况下，植被自然恢复且使土壤侵蚀模数达到原背景值所需的时间。根据当地自然条件，属于半湿润区，自然恢复期取3年。在自然恢复期内，项目各单项工程完工后的一定时期内，永久占地除永久性建筑物占压外，其余部分或被硬化或复耕绿化，水土流失量较施工期水平有明显下降，但由于植物防护措施尚未能完全发挥作用，除硬化面积外，绿化区域仍然有一定水土流失量。

自然恢复期水土流失量的预测公式同建设期水土流失量的预测公式。根据以往经验和本工程实际，经综合分析确定自然恢复期第一年土壤侵蚀模数为850t/（km2·a），第二年土壤侵蚀模数为650t/（km2·a），第三年土壤侵蚀模数为510t/（km2·a）。

经计算，本项目在自然恢复期内，可能产生的水土流失总量为2t，可能产生的新增土壤流失量0t。本项目自然恢复期土壤流失预测结果详见表1.4-6。

表1.4-6  自然恢复期土壤流失量预测表

| 防治分区 | 可蚀性面积 | 时间 | 预测时段 | 扰动后侵蚀模数 | 背景值 | 土壤流失总量 | 新增土壤流失量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （hm2） |  | （a） | （t/km2•a） | （t/km2·a） | （t） | （t） |
| 项目建设区 | 0.08 | 第一年 | 1 | 850 | 350 | 1 | 0 |
|  |  | 第二年 | 1 | 650 | 350 | 1 | 0 |
|  |  | 第三年 | 1 | 510 | 350 | 0 | 0 |
| 合计 | 0.08 | - | - | - | - | 2 | 0 |

（3）预测时段内项目建设期土壤流失总量

根据以上预测结果，本项目在建设期间产生土壤流失总量为31t，其中新增土壤流失量23t。

表1.4-7  土壤流失量分析预测表

| 项目 | 土壤流失面积（hm2） | 土壤流失总量（t） | 新增土壤流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设期 | 1.96 | 29 | 23 |
| 临时堆土 | - | - | - |
| 自然恢复期 | 0.08 | 2 | 0 |
| 合计 | - | 31 | 23 |

# 1.5工程措施及工程量汇总表

## 1.5.1 防治区划分

因项目占地面积小，且主要为建筑物，故不再对项目进行防治区划分，即统一称为项目建设区。如表1.5-1所示。

表1.5-1   本项目水土流失防治分区一览表

| 水土流失防治分区 | 项目组成 | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
|  | 项目建设区 | 2.10 |
| 合计 | 2.10 |

## 1.5.2 防治措施总体布局

本项目确定的水土流失防治综合措施体系主要有以下内容：

- 工程措施

- 土地整治：施工完成后，对规划绿化区域进行土地整治。

- 植物措施

- 撒播植草：对规划绿化区域进行播撒草种。

- 临时措施

- 临时防尘网覆盖：施工过程中对临时堆土采用防尘网覆盖。

## 1.5.3防治措施布设

本项目确定的水土流失防治综合措施体系主要有以下内容：

（一）工程措施

（1）土地整治：全面整地0.08hm2。

（二）植物措施

（1）撒播植草：播撒草种0.08hm2。

（三）临时措施

（1）临时防尘网覆盖：临时防尘网覆盖面积5000m2。

本项目水土流失防治措施工程量统计结果详见表1.5-2。

表1.5-2   水土保持措施量汇总表

| 工程名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）工程措施 |  |  |  |
| 1、土地整治 |  |  |  |
| （1）全面整地 | hm2 | 0.08 |  |
| （二）植物措施 |  |  |  |
| 1、撒播植草 |  |  |  |
| （1）播撒草种 | hm2 | 0.08 |  |
| （三）临时措施 |  |  |  |
| 1、临时防尘网覆盖 |  |  |  |
| （1）临时防尘网 | m2 | 5000 |  |

# 1.6投资估算总表及分部工程投资表

## 1.6.1投资估算

### 1.6.1.1 编制原则及依据

#### 1.6.1.1.1 编制原则

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）规定，水土保持投资既包括主体工程设计中具有水土保持功能的措施投资，又有本方案根据水土保持需要新增加的措施投资，水土保持投资估算遵循“水保工程与主体工程保持一致”的原则，即价格工程投资估算保持一致。所以本方案投资估算水平年、人工单价及相关费率与主体以主体工程相关编制方法及定额为依据，不足部分采用水土保持定额加以补充。

#### 1.6.1.1.2 编制依据

本方案水土保持工程投资估算编制依据主要有以下几项：

（1）《水土保持工程概（估）算编制规定和定额》（水利部水总[2003]67号）；

（2）《建筑安装工程费用项目组成》（建设部、财政部建标[2013]44号）；

（3）《关于印发水土保持补偿费征收使用管理办法的通知》（财综[2014]8号）；

（4）《关于印发〈山东省水土保持补偿费征收使用管理办法〉的通知》（鲁财税[2020]17号）；

（5）《水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通知》（办水总[2016]132号）；

（6）《财政部 税务总局〈关于调整增值税税率的通知〉》（财税[2018]32号）；

（7）《关于降低水土保持补偿费收费标准的通知》（鲁价费发[2017]58号）；

（8）《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）。

#### 1.6.1.1.3 费用构成

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），生产建设项目水土保持投资估算分为工程措施费、植物措施费、施工临时工程费（临时防护工程和其他临时工程，其他临时工程取工程措施投资和植物措施投资和的1.5%）、独立费用、水土保持补偿费、预备费等。

水土保持独立费用包括建设单位管理费、水土保持监理费、设计费等。

#### 1.6.1.1.4 采用定额和指标

（1）水利部水总[2003]67号文颁发的《水土保持工程估算定额》；

（2）《山东省水利水电建筑工程预算定额》（2015）；

（3）其他配套单项措施均采用同类工程综合造价指标计列。

#### 1.6.1.1.5 基础单价

（1）人工预算单价

根据主体提供的资料，本项目人工单价与主体工程取值一致，即人工单价（建筑专业）为128元/工日，即16元/工时；人工单价（园林市政专业）为117元/工日，即14.625元/工时；施工机械台班人工费130元/工日，即16.25元/工时。

（2）材料预算单价

①水泥、钢筋、木材、柴油、汽油等材料预算价格=（材料原价+包装费+运杂费）×（1+采保费率）＋运输保险费；

②主要设备价格以出厂价为原价，另加运杂费和采购保管费。

（3）价格水平年

价格水平年与主体工程设计一致。

#### 1.6.1.1.6 费用标准

（1）独立费用

1）建设单位管理费：根据《水土保持工程概（估）算编制规定》，按水土保持投资第一至第三部分之和的2%计取，与主体工程建设单位管理费合并使用。

2）设计费：列3.00万元。

3）水土保持监理费：由于本项目水土保持投资较低（低于200万元），方案不计列水土保持监理费。

（2）预备费

预备费只包含基本预备费，按投资一至四部分合计的6%计列，不计价差预备费。

#### 1.6.1.1.7 水土保持补偿费

根据《关于降低水土保持补偿费收费标准的通知》（鲁价费发[2017]58号）的有关规定：“对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积开工前一次性计征，每平方米1.20元（不足1平方米的按1平方米计）”。

本项目总占地面积21000m2，因此本项目水土保持补偿费为25200元。

### 1.6.1.2 编制说明与估算成果

本工程水土保持措施估算总投资9.04万元，其中工程措施费0.01万元、植物措施费0.05万元、临时措施费3.00万元、独立费用3.09万元，基本预备费0.37万元，水土保持补偿费25200.00元。

表1.6-1   水土保持工程投资总估算表   单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 建安工程费 | 植物措施费 | 设备费 | 独立费用 | 投资合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 栽(种) 植费 | 苗木草 种子费 |  |  |  |
| 1 | 第一部分 工程措施 | 0.01 |  |  |  |  | 0.01 |
| 2 | 第二部分 植物措施 |  | 0.01 | 0.04 |  |  | 0.05 |
| 3 | 第三部分 施工临时工程 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 4 | 临时防护工程 | 3.00 |  |  |  |  | 3.00 |
| 5 | 其他临时工程 | 0.00 |  |  |  |  | 0.00 |
| 6 | 第四部分 独立费用 |  |  |  |  | 3.09 | 3.09 |
| 7 | 建设单位管理费 |  |  |  |  | 0.09 | 0.09 |
| 8 | 水土保持监理费 |  |  |  |  | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 设计费 |  |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 10 | 一至四部分合计 | 3.01 | 0.01 | 0.04 |  | 3.09 | 6.15 |
| 11 | 基本预备费 |  |  |  |  |  | 0.37 |
| 12 | 静态总投资 |  |  |  |  |  | 6.52 |
| 13 | 工程总投资 |  |  |  |  |  | 6.52 |
| 14 | 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 2.52 |
| 15 | 总计 |  |  |  |  |  | 9.04 |

表1.6-2   工程措施估算表   单位：元

| 编号 | 单价表号 | 工程或费用名称 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 土地整治 |  |  |  | 61.80 |
| 1.1 |  | 全面整地 | hm2 | 772.45 | 0.08 | 61.80 |
| 2 |  | 合计 |  |  |  | 61.80 |

表1.6-3   植物措施估算表   单位：元

| 编号 | 单价表号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 苗木种子费 |  |  |  | 416.00 |
| 1.1 |  | 草籽(高羊茅/狗尾草) | kg | 6.4 | 65.00 | 416.00 |
| 2 |  | 栽植（种）费 |  |  |  | 56.47 |
| 2.1 |  | 直播种草 撒播 撒播 覆土 | hm2 | 0.08 | 705.87 | 56.47 |
| 3 |  | 合计 |  |  |  | 472.47 |

表1.6-4   临时措施估算表   单位：元

| 编号 | 单价表号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 临时工程 |  |  |  | 30000.00 |
| 1.1 |  | 临时防尘网覆盖 |  |  |  | 30000.00 |
| 1.1.1 |  | 防尘网 | m2 | 5000.00.00 | 6.00 | 30000.00 |
| 2 |  | 其他临时工程 | ％ | 1.50 | 534.27 | 8.01 |
| 3 |  | 合计 |  |  |  | 30008.01 |

表1.6-5   独立费用估算表   单位：万元

| 编号 | 工程或费用名称 | 计算依据 | 合价（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位管理费 |  | 0.09 |
| 2 | 水土保持监理费 |  | / |
| 3 | 设计费 |  | 3.00 |
| 4 | 合计 |  | 3.09 |

表1.6-6   水土保持补偿费计算表   单位：元

| 编号 | 名称 | 占地面积（m2） | 计征面积（m2） | 补偿标准（元/m2） | 水土保持补偿费（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土保持补偿费 | 21000.00 | 21000.00 | 1.20 | 25200.00 |

## 1.6.2 效益分析

根据方案设计的水土保持工程措施、植物措施和临时防护措施的布局与数量，对照方案编制目的和所确定的水土流失防治目标，列表定量计算六项防治目标。

（1）水土流失治理度

项目水土流失防治责任范标面积为2.02hm2，水土流失总面积为2.10hm2，经计算得水围内水土流失治理达土流失治理度为96%＞目标值92%，达标。

（2）土壤流失控制比

项目建设中，在开挖的地表网覆盖、临时彩钢板拦挡等工程，减少土壤流失量30t，水土等采取了临时防尘流失控制率为97%，至设计水平年时土壤侵蚀模数降为200t/（km2•a），土壤流失控制比达到1.0。达标。

（3）渣土防护率

项目水土流失防治责任范围内采取措施实际临时堆土数量为1.03万m3，临时堆土总量为1.05万m3，渣土防护率能够达到98%＞目标值95%，达标。

（4）表土保护率

项目无表土剥离。

（5）林草植被恢复率

项目区内可绿化面积为0.082hm2，林草植物措施面积在设计水平年达到0.08hm2，经计算得植被恢复系数98%＞目标值95%，达标。

（6）林草覆盖率

根据主体设计，项目区绿化面积0.08hm2，考虑到项目实际情况（石油化工项目绿化率不超过15%），本次水保方案不再增加绿化，项目总面积2.10hm2，至设计水平年，项目区林草覆盖率为4%。

经过综合分析，本方案根据项目在建设过程中可能出现的水土流失现象采取相应的治理措施，依据水土保持相关的评估方法对采取的措施起到的水土流失防治效果进行评估计算。经计算，水土流失六项防治目标达到或超过了方案预定的目标。水土流失防治六项综合目标值实现情况评估表见表1.6-7。

表1.6-7    水土流失防治六项综合目标实现情况评估表

| 评估指标 | 目标值 | 评 估 依 据 | 单位 | 数量 | 设计达到值 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度 | 92% | 水土流失治理达标面积 | hm2 | 2.02 | 96% | 达标 |
|  |  | 水土流失总面积 | hm2 | 2.10 |  |  |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 侵蚀模数容许值 | t/km2·a | 200 | 1.0 | 达标 |
|  |  | 侵蚀模数达到值 | t/km2·a | 200 |  |  |
| 渣土防护率 | 95% | 实际挡护的永久弃渣、 临时堆土数量 | 万m3 | 1.03 | 98% | 达标 |
|  |  | 永久弃渣和临时堆土总量 | 万m3 | 1.05 |  |  |
| 表土保护率 | / | 保护的表土数量 | 万m3 | -- | -- | -- |
|  |  | 可剥离表土量 | 万m3 | -- |  |  |
| 林草植被恢复率 | 95% | 林草类植被面积 | hm2 | 0.08 | 98% | 达标 |
|  |  | 可恢复林草植被面积 | hm2 | 0.082 |  |  |
| 林草覆盖率 | 4% | 林草类植被面积 | hm2 | 0.08 | 4% | 达标 |
|  |  | 项目总面积 | hm2 | 2.10 |  |  |

### 1.6.2.1 生态效益

（1）保土效益

根据《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）规定，保土效益为工程项目建设前后土壤流失量的差值。方案设计的防治措施保土效果显著。

（2）蓄水效益

根据《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T15774-2008）规定，造林、种草、复耕等措施具有增加就地入渗、减小地表径流的效益。根据山东省有关规定，该类绿化措施采用的蓄水减流定额为400m3/hm2。

本方案设计整个项目绿化面积为0.08hm2。地下水资源入渗量约32m3，具有比较明显的保水效益。

方案实施后，有效拦截了项目区建设期因扰动地表带来的土壤流失量，遏制了项目区原有的水土流失，最终达到绿化美化项目区及周边环境、减少污染、涵养水源的目的，促进了项目区生态环境的改善和良性循环。

### 1.6.2.2 社会效益

方案对整个项目区进行了水土保持综合治理规划。其中水土保持设施防治面积2.10hm2，通过水土保持综合治理，项目区各项水土保持评价指标均高于建设前，可极大地改善生态环境、提高周围居民的生活质量，同时改善生态环境、提高水土资源利用率，对社会经济发展做出巨大贡献。水土保持效益计算详见表1.6-8所示。

表1.6-8   本工程水土保持效益分析计算表

| 项 目 | 单位 | 数量 | 计算方式 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失防治责任范围 | 合 计 | hm2 | 2.10 | 建设区 |  |
|  | 建设区 | hm2 | 2.10 | 永久占地+临时占地 |  |
|  | 永久占地 | hm2 | 2.10 | 包含利用现有土地 |  |
|  | 临时占地 | hm2 | 0 |  |  |
| 扰动地表面积 | hm2 | 1.96 |  |  |
| 土壤流失量背景值 | t•a | 7 |  |  |
| 土壤侵蚀模数背景值 | t/(km2•a) | 350 |  |  |
| 本项目水土流失量 | t | 31 |  |  |
| 水土保持措施防治面积 | hm2 | 2.10 | 方案设计水平年防治措施面积 |  |
| 永久硬化面积 | hm2 | 2.02 | 建构筑物、路面等工程 |  |
| 可绿化面积 | hm2 | 0.08 |  |  |
| 植物措施总面积 | 总面积 | hm2 | 2.10 |  |  |
|  | 林草绿化 | hm2 | 0.08 |  |  |
| 方案实际土壤侵蚀模数 | t/(km2•a) | 200 |  |  |
| 项目区土壤容许侵蚀量 | t/(km2•a) | 200 |  |  |
| 水土流失总治理度 | % | 96 | 水保措施面积/扰动面积 | 92 |
| 土壤流失控制比 |  | 1 | 容许值/方案目标值 | 1 |
| 渣土防护率 | % | 98 | 减少弃土渣流失/预测流失 | 95 |
| 表土保护率 | % | -- | 利用表土量/总表土量 | / |
| 林草植被恢复率 | % | 98 | 植物措施总面积/可绿化面积 | 95 |
| 林草覆盖率 | % | 4 | 林草类植被面积/项目区总面积 | 4 |

# 2附图